## Slide 1
Il ginocchio elettronico:
protesi intelligente?
T.O. Corrado Belvederi
Riccione, 23 Maggio 2012

## Slide 2
1. Assorbire gli urti
Durante il passo i ginocchio deve:
2. Stabilità assiale
3. Consentire l’accorciamento dell’arto
Il momento generato dalla reazione piede-terreno deve essere contrastato dalla muscolatura del ginocchio
Svolge la funzione di ammortizzazione insieme alla caviglia.
Utilizza una flessione controllata della sua articolazione per permettere sia l’assorbimento dell’urto con il suolo sia la spinta che riceve dal peso.
Il ginocchio inizia la flessione nella fase di pre-swing per poi concludersi nella fase di swing.
Nella protesi si cerca di replicare la flessione controllata del ginocchio che sarà funzione della velocità di avanzamento.
Funzioni del ginocchio
Notes: <number>

## Slide 3
Ciclo del passo
Fase statica
Fase dinamica
Periodo in cui l’arto tocca terra e durante il quale le articolazioni dell’arto caricato, imprimono una spinta in avanti
Fase durante la quale l’arto non viene caricato; convenzionalmente è suddivisa in flessione ed estensione
Sicurezza
Velocità e rotondità del passo
Notes: <number>

## Slide 4
I ginocchi protesici
Con articolazione monoassiale e bloccaggio manuale
Con articolazione monoassiale e freno automatico
Notes: <number>

## Slide 5
I ginocchi protesici
Con articolazione policentrica
Ginocchio policentrico
Ginocchio fisiologico
“riproduce”
Notes: <number>

## Slide 6
I ginocchi protesici
Pneumatico
Idraulico
Controllo PNEUMATICO O IDRAULICO della fase dinamica
Evitano una flessione troppo pronunciata del ginocchio e ammortizzano
l’escursione inerziale-oscillatoria dell’estensione
Con l’utilizzo di un fluido contenuto nel meccanismo articolare
si ottiene un passo armonico.
I ginocchi che presentano tale meccanismo possono essere
flessi sotto carico
Indicata per pazienti con velocità di passo lenta o
moderata
Consentono qualsiasi velocità di cammino
Rispondono attivamente ai cambiamenti di cadenza del passo
Polifunzionali monocentrici/policentrici con comando idraulico /pneumatico
Notes: <number>

## Slide 7
Ginocchi elettronici
Notes: <number>

## Slide 8
Elettronica e controllo del ginocchio
Un software “intelligente” all’interno di un microprocessore controlla completamente ed automaticamente,
sia il movimento di flessione
sia quello di estensione dell’articolazione
in tutte le sue possibili condizioni d’impiego.
Ogni ginocchio è personalizzato in base a parametri individuali impostati nel software.
L’amputato può scendere le scale alternando piede destro e sinistro, camminare su rampe scoscese e su terreni sconnessi.
Il passo si avvicina sempre più a quello fisiologico.
Notes: <number>

## Slide 9
Il sistema elettronico dà gradualità al movimento consentendo di ottenere una rapida e continua variazione della frequenza del passo (velocità).
Quindi è possibile camminare lentamente o rapidamente con estrema facilità e sicurezza.
Velocità
Sicurezza
Sicurezza in tutte le fasi della deambulazione: questa è la caratteristica che rende unico il ginocchio elettronico. Si può affermare che sia praticamente impossibile cadere.
Ginocchi elettronici
Stato dell’arte 1996 -2006
Notes: <number>

## Slide 10
SENSORE DI FORZA
Ogni ginocchio elettronico presenta un sensore di forza che, indipendentemente dalla posizione in cui è montato, registra il carico applicato sul piede protesico e quante volte, nell’unità di tempo, tale carico è applicato

## Slide 11
120°
SENSORE ANGOLARE
Il sensore è posizionato sull’asse di rotazione del ginocchio.
L’escursione massima della flessione è di 120°- 125°.
Questo sensore registra l’angolo di flessione e la velocità di flesso-estensione dell’articolazione

## Slide 12
Per il corretto funzionamento il sistema individua le fasi del passo basandosi sui segnali dei sensori. In particolare, il sistema individua una “mappatura” della fase attuale del passo all'interno di uno spazio tridimensionale costituito da forza sullo smorzatore, e posizione e velocità angolare della rotula. L'individuazione delle fasi del passo è basata sull'analisi di una camminata regolare, permettendo così di individuare passi “scorretti” (inciampi, passi falsi), e di rendere la camminata più naturale.
Logica di controllo

## Slide 13
Questa articolazione è ideale per le protesi di amputati, anche anziani (purchè dinamici):
Ginocchi elettronici
Con l’applicazione del ginocchio elettronico si ha una notevole riduzione dell’affaticamento durante la deambulazione.
transfemorali
disarticolati d’anca
che hanno subito un’amputazione bilaterale, oppure nel caso questo sia affetto da patologia o situazione che ne limita la funzionalità e/o stabilità
Notes: <number>

## Slide 14
Ginocchi elettronici
Vantaggi
Perché passare al ginocchio elettronico
“…cammino senza più pensare a dove metto il piede!”
il ginocchio elettronico può
migliorare la Qualità della vita
di un amputato transfemorale!
?
Notes: <number>

## Slide 17
Grazie per l’attenzione